SIKKERHEDSDATABLAD

| PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden |
| --- |
|  | 1.1. Produktidentifikator |
|  |  | Handelsnavn |
|  |  |  | Profi Vekselvask |
|  |  | Produkt nr. |
|  |  |  | 148 |
|  |  | REACH registreringsnummer |
|  |  |  | Ikke anvendelig |
|  |  | Andre produktidentifikatorer |
|  | 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes |
|  |  | Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen |
|  |  |  | Alkalisk Sanitetsrens |
|  |  |  | Den fulde ordlyd af evt. nævnte identificerede anvendelseskategorier findes i punkt 16. |
|  | 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet |
|  |  | Firmanavn og adresse |
|  |  |  | Clean Supply A/S Fabriksparken 10 A, DK-2600 Glostrup tlf: +45 4343 4455 mail: info@clean-supply.dk www.clean-supply.dk |
|  |  | Kontaktperson |
|  |  |  | Mette Borg |
|  |  | E-mail |
|  |  |  | mb@iduna.dk |
|  |  | SDS udarbejdet den |
|  |  |  | 31-08-2013 |
|  |  | SDS Version |
|  |  |  | 2.0 |
|  | 1.4. Nødtelefon |
|  |  |  | Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælp. |

| PUNKT 2: Fareidentifikation |
| --- |
|  | 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen |
|  |  |  | Produktet er ikke klassificeret som farligt. |
|  | 2.2. Mærkningselementer |
|  |  | Farepiktogram |
|  |  |  | - |
|  |  | Risiko m.v. |
|  |  |  | - |
|  |  | Oplysningspligtige indholdsstoffer |
|  |  | Sikkerhed | Generelt | - |
|  |  |  | Forebyggelse | - |
|  |  |  | Reaktion | - |
|  |  |  | Opbevaring | - |
|  |  |  | Bortskaffelse | - |
|  | 2.3. Andre farer |
|  |  | Anden mærkning |
|  |  |  | Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. |
|  |  | Andet |
|  |  |  | - |
|  |  | VOC |
|  |  |  | - |

| PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer |
| --- |
|  | 3.1/3.2. Stoffer |
|  |  | NAVN: Natriumlaurylethersulphat IDENTIFIKATIONSNUMRE: NA INDHOLD: 1-5% DSD KLASSIFICERING: Xi;R36/38 CLP KLASSIFICERING: NA NAVN: Ammoniak IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 1336-21-6 EF-nr: 215-647-6 Index-nr: 007-001-01-2 INDHOLD: <1% DSD KLASSIFICERING: C;R34 N;R50 CLP KLASSIFICERING: Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1 H314, H400 |
|  |  | (*) Den fulde ordlyd af H/R-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige. |
|  | Andre oplysninger |
| PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger |
|  | 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger |
|  |  | Generelt |
|  |  |  | Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60. Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende. |
|  |  | Indånding |
|  |  |  | Ikke relevant |
|  |  | Hudkontakt |
|  |  |  | Ikke relevant |
|  |  | Øjenkontakt |
|  |  |  | Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 15 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Ved fortsat irritation skal der søges lægehjælp. |
|  |  | Indtagelse |
|  |  |  | Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. |
|  |  | Forbrænding |
|  |  |  | Ikke relevant |
|  | 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede |
|  |  |  | Ingen særlige |
|  | 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig |
|  |  |  | Ingen særlige |
|  |  | Oplysning til lægen |
|  |  |  | Medbring dette sikkerhedsdatablad. |

| PUNKT 5: Brandbekæmpelse |
| --- |
|  | 5.1. Slukningsmidler |
|  |  |  | Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge. Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden. |
|  | 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen |
|  |  |  | Ingen særlige |
|  | 5.3. Anvisninger for brandmandskab |
|  |  |  | Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 00 (åbent 24 timer i døgnet), med henblik på yderligere rådgivning. |
| PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld |
|  | 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer |
|  |  |  | Undgå at indånde dampe fra spildt stof. |
|  | 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger |
|  |  |  | Ingen særlige krav. |
|  | 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning |
|  |  |  | Brug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af væsker. Rengøring foretages for så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås. |
|  | 6.4. Henvisning til andre punkter |
|  |  |  | Se afsnittet "Forhold vedrørende bortskaffelse" om håndtering af affald. Se afsnittet om "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger. |

| PUNKT 7: Håndtering og opbevaring |
| --- |
|  | 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering |
|  |  |  | Se afsnittet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse. |
|  | 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed |
|  |  |  | Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale. Produktet er ikke kategoriseret som brandfarligt |
|  |  | Lagertemperatur |
|  |  |  | Opbevares frostfrit |
|  | 7.3. Særlige anvendelser |
|  |  |  | Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2. |
| PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler |
|  | 8.1. Kontrolparametre |
|  |  | Grænseværdier |
|  |  |  | Ingen data |
|  |  | DNEL / PNEC |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |
|  | 8.2. Eksponeringskontrol |
|  |  |  | Ingen kontrol nødvendig under forudsætning af, at produktet anvendes normalt. |
|  |  | Generelle forholdsregler |
|  |  |  | Rygning, indtagelse af mad og drikke samt opbevaring af tobak, mad og drikkevarer er ikke tilladt i arbejdslokalet. |
|  |  | Eksponeringsscenarier |
|  |  |  | Såfremt der findes et bilag til dette sikkerhedsdatablad, skal de her i angivne eksponeringsscenarier efterkommes. |
|  |  | Eksponeringsgrænse |
|  |  |  | Der forefindes ikke eksponeringsgrænser for indholdsstoffer i produktet. |
|  |  | Tekniske tiltag |
|  |  |  | Udvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Undgå indånding af gas og støv. |
|  |  | Hygiejniske foranstaltninger |
|  |  |  | Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vask altid hænder, underarme og ansigt. |
|  |  | Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet |
|  |  |  | Ingen særlige krav. |
|  | Personligt værneudstyr |
|  |  | Generelt |
|  |  |  | Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om "oplysninger om regulering". |
|  |  | Luftvejene |
|  |  |  | Ingen særlige krav. |
|  |  | Hud og krop |
|  |  |  | Ingen særlige krav. |
|  |  | Hænder |
|  |  |  | Anbefalet: Husholdningshandsker ved håndtering af koncentrat .Gennembrudstid: NA |
|  |  | Øjne |
|  |  |  | Ingen særlige krav. |

| PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber |
| --- |
|  | 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber |
|  | Fysisk tilstand | Farve | Lugt | pH | Viskositet | Massefylde (g/cm3) |
|  | Flydende | Farveløs | Behagelig | 10,8 | - | 1,06 |
|  |  | Tilstandsændring og dampe |
|  | Smeltepunkt (°C) | Kogepunkt (°C) | Damptryk (mm Hg) |
|  | - | - | - |
|  |  | Data for brand- og eksplosionsfare |
|  | Flammepunkt (°C) | Antændelighed (°C) | Selvantændelighed (°C) |
|  | - | - | - |
|  | Eksplosionsgrænser (Vol %) | Oxiderende egenskaber |  |
|  | - | - |  |
|  |  | Opløselighed |
|  | Opløselighed i vand | n-octanol/vand koefficient |  |
|  | Opløselig | - |  |
|  | 9.2. Andre oplysninger |
|  | Opløselighed i fedt | Andet |
|  | - | N/A |

| PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet |
| --- |
|  | 10.1. Reaktivitet |
|  |  |  | Ingen data |
|  | 10.2. Kemisk stabilitet |
|  |  |  | Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring". |
|  | 10.3. Risiko for farlige reaktioner |
|  |  |  | Ingen særlige |
|  | 10.4. Forhold, der skal undgås |
|  |  |  | Må ikke udsættes for opvarmning (fx solbestråling), da overtryk kan udvikles. |
|  | 10.5. Materialer, der skal undgås |
|  |  |  | Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler |
|  | 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter |
|  |  |  | Produktet nedbrydes ikke ved brug til anvendelser angivet i sektion 1. |

| PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger |
| --- |
|  | 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger |
|  |  | Akut toksicitet |
|  |  |  | Substans | Art | Test | Eksponeringsvej | Resultat |
|  |  |  | Ammoniak Ammoniak | Human Rat | LD lo LD50 | Inhalation Oral | 30000 ppm/5min 350 mg/kg |
|  |  | Langtidsvirkninger |
|  |  |  | Ingen særlige |

| PUNKT 12: Miljøoplysninger |
| --- |
|  | 12.1. Toksicitet |
|  |  |  | Substans | Art | Test | Testens varighed | Resultat |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |  |  |  |  |
|  | 12.2. Persistens og nedbrydelighed |
|  |  |  | Substans | Nedbrydelighed i vandmiljøet | Test | Resultat |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |  |  |  |
|  | 12.3. Bioakkumuleringspotentiale |
|  |  |  | Substans | Potentiel bioakkumulerbar | LogPow | BCF |
|  |  |  | Ingen data tilgængelige |  |  |  |
|  | 12.4. Mobilitet i jord |
|  |  |  | Ingen data |
|  | 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering |
|  |  |  | Ingen data |
|  | 12.6. Andre negative virkninger |
|  |  |  | Produktet indeholder økotoxiske stoffer, som kan have skadelige virkninger for vandlevende organismer. |

| PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse |
| --- |
|  | 13.1. Metoder til affaldsbehandling |
|  |  |  | Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt affald. |
|  |  | Affald |  |  |
|  |  |  | EAK-kode | Kemikalieaffaldsgruppe: |  |  |
|  |  |  | 200115 |  |  |  |
|  |  | Særlig mærkning |
|  |  |  | - |
|  |  | Forurenet emballage |
|  |  |  | Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet. |

| PUNKT 14: Transportoplysninger |
| --- |
| Ikke farligt gods i henhold til ADR og IMDG. |
|  | 14.1 – 14.4 |
|  |  |  | ADR/RID | UN-nummer | UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | Transport- fareklasse | Emballage-gruppe | Bemærkninger |
|  |  |  | IMDG | UN-no. | Proper Shipping Name | Class | PG* | EmS | MP** | Hazardous constituent |
|  | 14.5. Miljøfarer |
|  |  |  | - |
|  | 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren |
|  |  |  | - |
|  | 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden |
|  |  |  | Ingen data |
|  | (*) Packing group |
|  | (**) Marine pollutant |

| PUNKT 15: Oplysninger om regulering |
| --- |
|  | 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø |
|  |  | Anvendelsesbegrænsninger |
|  |  |  | - |
|  |  | Krav om særlig uddannelse |
|  |  |  | - |
|  | 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering |
|  |  |  | Nej |

2036010361, IDUNA A/S

| PUNKT 16: Andre oplysninger |
| --- |
|  |  | Kilder |
|  |  |  | Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre. Bekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov om kemiske stoffer og produkter. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om begrænsning af VOC. AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer. EU forordningen 1907/2006 (REACH). EU forordningen 1272/2008 (CLP). Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald. EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP). |
|  |  | Den fulde ordlyd af H/R-sætninger omtalt i afsnit 3 |
|  |  |  | R34 - Ætsningsfare. R50 - Meget giftig for organismer, der lever i vand. R36/38 - Irriterer øjnene og huden. H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H400 - Meget giftig for vandlevende organismer. |
|  |  | Den fulde ordlyd af identificerede anvendelser omtalt i punkt 1 |
|  |  | Andre symboler omtalt i punkt 2 |
|  |  |  | - |
|  |  | Andet |
|  |  |  | Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsblad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation. |
|  |  |  | Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gælder kun produktet nævnt i afsnit 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter. |
|  |  |  | Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se sektion 1) af dette sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant. |
|  |  | Sikkerhedsdatabladet er valideret af |
|  |  |  | mb |
|  |  | Dato for sidste væsentlige ændring (Første ciffer i SDS version) |
|  |  |  | 16-07-2010 |
|  |  | Dato for sidste mindre ændring (Sidste ciffer i SDS version) |
|  |  |  | 31-08-2011 |

ALPHAOMEGA.  Licens nr.:2036010361, IDUNA A/S

www.chymeia.com